## Slide 1: 物流系统建模与仿真
第十二节 一阶系统的理论

## Slide 2: 一、一阶系统的数学原理
作为仿真系统的基础结构，探究一阶系统数学原理是深刻理解系统运行机制的必要环节。
一阶系统特征：一个状态变量
一阶系统数学描述的含义：在时域中，系统状态的变化由其自身状态的函数决定

## Slide 3: 一阶系统微分方程
利用泰勒级数展开
任意函数可以分解成状态变量的多项式形式，
保留项数越多，系统结构越复杂，同时误差越小
当n=1时，变为一阶常微分方程

## Slide 4: 二、正反馈结构原理
右侧给出了正反馈基本结构的因果分析图和系统流图。如图所示：
两个相互加强的变量组成
分别对应了流图中的存量和流量
回持续强化系统中的变化

## Slide 5: 正反馈变化的原理
方便起见，令存量用符号L代替，流量用R代替
存量变化率为
系统运行的方程为
一般化的方程也常写为
即一阶常微分方程
系统方程设置
LEV=INTEG(RT，20)
RT=0.2*S
时间变量TIME简化为变量t

## Slide 6: 正反馈的行为模式
求解方程
得到L的解析式
即 正反馈的基本行为模式是指数变化趋势，时间常数对应了存量指数函数的时间系数
而初始值设置则是微分方程初值，即t=0时

## Slide 7: 一阶正反馈重要参数
一阶正反馈数学描述式
时间常数
令t=T，代入系统状态式中
即每过一个T的时间长度，系统增长初始值的约2.73倍
时间常数越大，系统状态增长越缓
时间常数越小，系统状态增长越陡
T | 
2T | 
3T | 
4T | 
每增长一个时间T，就在初始值基础上扩大2.73倍

## Slide 8: 一阶正反馈重要参数
倍增时间 Td
  倍增时间定义为变量由初始值增长到第一个翻倍所需时间
  Td与时间常数T的关系
  即倍增时间约等于70%时间常数
A
B
C
翻倍
翻倍

## Slide 9: 案例：估算参数
已知国际棋盘共64个格子，在棋盘第一个格子上放1粒粮食，第二个格子上放2粒，第三个上放6粒，如此类推下去，每一个格子上放的粮食数目是已经放下的数目两倍，请用仿真工具计算粮食数目累计多少，如何增长。
某企业处于市场拓展阶段，通过积累和拓展渠道持续增加销量，大约每15个月销售量会翻番，设原2010年1月销量为10（万元），请做出5年内的销量仿真系统。

## Slide 11: 正反馈指数发展趋势特点
前期发展平缓
后期急速陡峭

## Slide 12: 正反馈特征
基本特征：
  指数增长
  倍增时间固定
  初期接近线性，末期急速增长
常见问题
  发展问题
  滚雪球效应
  良心循环问题
非指数型
  倍增时间不固定
  时间越长越偏离指数趋势

## Slide 13: 二、负反馈结构原理
负反馈系统原理如右侧因果分析图所示
负反馈具有“寻的” 趋势
对系统变化具有补偿特性，即
  偏离平衡位置越多，补偿越多
  偏离平衡位置越近，补偿越少

## Slide 14: 负反馈的数学原理
两侧做积分运算，解得

## Slide 15: 负反馈的时间常数
从负反馈的数学表达式中可以得到
  负反馈的发展模式也是指数特征
  时间系数是固定常数
推算时间常数：T=1/CONST
时间常数含义：每隔T时间，系统增长初始值与目标值差距的0.632倍

## Slide 16: 减半时间常数Th
简化问题，若目标值设置为0
系统状态的解析式变为
由T导出，令状态为初始状态一半
得到
即减半时间约等于0.69倍时间常数T
注意：减半时间在某些领域也被称为半衰期

## Slide 17: 负反馈特征
负反馈的三种模式
  模式1：当状态为正数，差距为正时
  模式2：当状态为正数，差距为负时
  模式3：当状态为正数，差距为零时