## Slide 1: 物流系统建模与仿真
第五节 系统结构与系统方程

## Slide 2: 一、辨别流量存量的含义
流量、存量是系统模型的核心，直接影响建模效果。理清楚流量存量含义影响：
  将现实业务抽象化为定量模型的能力
  模型结构和模型复杂程度
流量存量是同一个整体的动态部分和静态部分。
流量存量图
系统表达式
参数设置

## Slide 3: 存量的含义
表征系统状态，提供行动的基础
  构成系统的基本要素
  动静相对，相互依存
让系统出现惯性和记忆
  没有流量将不会改变
延迟的来源
  所有延迟均涉及存量
  输入变化，而输出延后才发生变化
产生不均衡
  存量吸收入流和出流的差异
  入流和出流之间产生波动的根源

## Slide 4: 流量的含义
严格的数学意义上，流量是瞬间值
瞬间值
  现实中无法做到
  经济管理中没有意义
仿真值
  时间轴被分为一定间隔的时间段
  时间段内的持续值代替瞬间值
  离散值代替连续值
Stock=INTEGRAL(Inflow-Outflow,60)
Inflow=1.5
Outflow=1.2
遮盖板

## Slide 5: 流量-让系统动起来
流量 （率量）
  每个单位DT中进入存量的数量
  流量图中三要素
    箭头：指示流量方向
    阀门：调节流量
    源（汇）：从‘源’来，或到‘漏’去
流量的数学含义：

## Slide 6: 练习：辨识存量、流量
数学中，积分 导数
工程中， 状态 变化速度
仓储管理， 仓库库存 入库量
企业人事， 录用新员工 企业员工数量
金融， 现金流 资产负债表项目
生物， 种群数量 死亡数量（率）

## Slide 7: 练习：辨识存量、流量
飞行员在驾驶飞机时，飞机的高度，飞行的方向
企业当中产成品的在库库存，原材料仓库总零备件
股票的价值
人的体温

## Slide 8: 二、系统图示法
系统模型的图形表示法
存量/状态
流量/速率
物质源/漏
辅助变量
常数
外生变量
物质链/信息链
图形表示法经过不断改进发展，被目前多数系统仿真软件采用。

## Slide 9: 三、系统表达式
系统表达式由方程组构成，利用方程来表达输入输出的平衡性，常用的表达式规范主要有：
  DYNAMO方程
  VENSIM方程
流量存量图
参数设置
系统表达式

## Slide 10: DYNAMO方程规范
DYNAMO方程在命名中的规范：
  方程必须有类型，需写在第一列
  变量字符不超过6个（防止名称过长），首字母大写，必须以字符开头，不可用数字开头
  所有变量需要加下标，常量（包括C N T）不加下标，下标J K L分别代表过去、现在、未来
  所有方程必须可计算
方程类型
L 状态变量方程
N 初始状态值
R 速率方程
A 辅助方程
C 常数方程
T 表函数中的Y坐标

## Slide 11
INV.K=INV.J+(INFLOW.JK-OUTFLOW.JK)*DT
式中
INV.K:库存现有量
INV.J:DT前的库存量
DT: 时间间隔
INFLOW.JK :JK时间内的订货
OUTFLOW.JK : JK时间内的发货
J K L 是DYNAMO表达式的时间下标规范
L INV.K=Stock.J+(INFLOW.JK-OUTFLOW.JK)*DT
N INV=60
R INFLOW.KL=1.2
R OUTFLOW.KL=1.1
例：考虑一个简单的输入输出系统，每月的发货出库OUTFLOW和入库补货INFLOW都是常数
时间下标

## Slide 12: 方程类型
L 类型：状态方程
N类型：初始值类型
L INV.K=INV.J+(INFLOW.JK-OUTFLOW.JK)*DT
N INV=100
规范：方程前要写上对应类型
R 速率方程（流量）
特点：
速率方程无固定格式
速率方程在K时刻计算，由K至L的DT时刻中保持不变
时间下标为KL
注意：速率方程的时间下表很特殊

## Slide 13: 方程类型
C 方程 常数方程
  C方程常用于给常数赋值，清晰列出重要参数
  C方程无时间下标
A方程 辅助方程
  系统之外的变量，不受系统影响
注意：常数方程并非可有可无，只是某个要素恰好就是固定值

## Slide 14: VENSIM方程
DYNAMO方程便于理解仿真系统如何计算，但随着系统越来越复杂，简化方程逐步被广泛接受。
VENSIM表达式：
INV=INTEG(INFLOW-OUTFLOW,60)
INFLOW=1.2
OUTFLOW=1.1
DYNAMO表达式：
L INV.K=Stock.J+(INFLOW.JK-OUTFLOW.JK)*DT
N INV=60
R INFLOW.KL=1.2
R OUTFLOW.KL=1.1

## Slide 15: 例：水温变化
L TEA.K=TEA.J+CHNG.JK*DT
N TEA=90
A DIST.K=ROOMT-TEA.K
R CHNG.KL=CNST*DIST.K
C CNST=0.2
C ROOMT=20
一杯茶水安静的放在桌子上，它的温度变化如右图所示，室温ROOMT影响茶水温度，温差DIST作为辅助变量出现。

## Slide 16: VENSIM表达式
TEA=INTEG(CHNG,90)
CHNG=DIST-CNST
DIST=ROOMT-TEA
ROOMT=20
CNST=0.2

## Slide 17: 四、DT的合理选取
离散的时间步长time step取多少合适
  理论上，充分小，精度提升
  操作中，足够小
经验选取的原则：最短板效应，即精度影响的最短板
流量存量图
参数设置
系统表达式

## Slide 18: 计算结果对比
time step | 0.125 | 0.5 | 1 | 5
最大相对误差% | 2 | <3.5 | <8 | 56.5
TIME STEP的经验取值为0.1~0.5倍的模型最小时间常数
最小时间常数
取值小于0.1时，精度提升不大，但计算量快速提升
案例中的最小时间系数
1/CNST=1/0.2=5
经验取值范围
0.1~0.5 * 5 =0.5~2.5

## Slide 19: 总结系统表达式特点
系统动力学方程特点：
  动态平衡
  尽可能简单
  明确的方向
  互相关联，单个方程无意义