## Slide 1: 物流系统建模与仿真
第三节 仿真计算的理论基础

## Slide 2: 1.System Dynamics(系统动力学)
系统动力学是上世纪50年代以来对科学发展具有变革性的重要分支学科之一。
系统动力学曾经开创了多学科交叉融合的一个高峰时期，将计算机建模与管理学、经济学融合在一起，在理论上还融入了系统论、信息论、控制论等学科。

## Slide 3: 主要人物
杰伊·莱特·福里斯特（Jay W Forrester），出生于1918年的美国，2016年11月16日在美国Concord的家里平静离去，一生跨过了几乎一个世纪。
Forrester早年通过大学的学习成为一名工程师，强烈的好奇心驱使他发明创造了很多实用的东西，其中包括1940年代研究了伺服系统、磁芯存储器等对计算机科学具有重大意义的东西，被认为是RAM的先驱者。
战争年代，Forrester在MIT工作期间帮助军方设计拦截敌机的雷达系统，并在航空母舰上长期研究拦截鱼类轰炸机的技术。战争结束后在前期基础上完成了首个实时计算系统，1956年在厌倦了数字计算研究之后离开了计算机领域。
System Dynamics建立者,他的专著《Industrial Dynamics》是第一部运用系统动力学研究商业周期问题的书。

## Slide 4: 主要人物
Forrester直到去世，在MIT工作了70多年，在那里建立了系统动力学的研究中心并一直维持到现在。
在当时，从来没有人想过管理学可以和计算机科学扯到一起，更不会想到计算机还可以用来推演系统的发展变化。此后在各学科相继诞生了生物系统动力学、气象系统动力学、天体系统动力学、分子系统动力学等各学科当中的分支方法，而系统动力学发展到今天也成了几乎所有商科高校必学的仿真方法。
1961, Industrial Dynamics
1968, Principles of Systems
1969, Urban Dynamics
1971, World Dynamics

## Slide 5: System Dynamics引入中国
国际SD学会（System Dynamics Society），致力于SD、系统思考的理论及应用研究和推广的非营利性组织，各国SD分会20多个，会员遍及55个国家/地区。http://www.systemdynamics.org/
1970s末引入，杨通谊、王其藩、许庆瑞、陶在朴、贾仁安等；
1990年成立国际SD学会中国分会；
1993成立中国系统工程学会SD专业委员会；
1987年成功举办第5届国际SD年会；
2005主办SD与管理科学——2005亚太地区可持续发展国际会议；

## Slide 6
系统科学
系统工程
模拟
连续系统模拟
离散系统模拟
系统论
控制论
计算机技术
信息论
系统分析的试验方法
决策理论
S D

## Slide 7: 问题1：水池蓄水问题
初始值：
输入速率：
时间t0
时间t1

## Slide 8: 蓄水中的计算
Pool
10
11.1
12.2
13.3
14.4
……
24.3
足够小
设间隔为1
时间t
0
1
2
3
4
……
13

## Slide 9: 计算中的特点
离散方程模拟连续方程
时间间隔量影响仿真计算误差
流量具有方向性

## Slide 10
时间间隔
时间步长 | 无穷小 |  | 相对小
可测算性 | 不可测算 |  | 可测算
符号 | dt |  | t
存量计算方法 | 积分 |  | 累加
误差 | 完全无误差 |  | 有误差
分析方法 | 定性 |  | 定量

## Slide 11: 问题2：入库出库问题
某仓库Stock，库存初始为0，时间t以天为单位
入库为： （为时间变量简写）
出库为：
时间t0
时间t1
水池
存量
（为时间变量）

## Slide 12: 计算过程
精确计算各时间的存量
时间t1
时间t
时间t2
时间t3
时间间隔
时间间隔

## Slide 13: 仿真方程计算过程
仿真中，时间间隔被设置为相对小的时间间隔，长度设为DT
由于积分中的瞬时量无法获取，采用Euler方法近似计算存量
Euler方法实质是假设DT时间段内的速率量保持恒定，这与大部分管理实际问题相符合
时间间隔被设定为DT
J
K
L
JK
KL
J时刻存量已知为Stock(J)
计算一个DT之后的Stock(K)：
再计算一个DT之后的速率Inflow(K)和Outflow(K)
时间轴TIME

## Slide 14: 连续量化为离散量的方式
Euler方法实质
  假设DT时间段内的速率量保持恒定，这与大部分管理实际问题相符合
  系统变化的速率很慢，时间间隔很短，Euler方法的误差很小
Runge-Kutta方法（龙格库塔法）
  不能假设速率在DT内是恒定的，估算平均增长速度
DT的选择如何影响精度
  偏大：误差扩大
  偏小：计算超出计算机范围
思考：
什么时候只能用Euler法计算而不能用Runge-Kutta法

## Slide 15: 仿真方程

## Slide 16
软件计算结果

## Slide 17: 变量的相互导入
建立起两个量之间的因果关系
箭头指向意味着将L量导入到计算流量中
因果关系留作后续专门讲

## Slide 18: 问题3：种群的繁衍（南审的猫）